Администрация

Зелёнополянского сельсовета

Троицкого района  Алтайского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 мая 2014года							                                              №16

с.Зелёная Поляна

Об утверждении схем водоснабжении на территории муниципального образования Зелёнополянский сельсовет Троицкого района Алтайского края.

В соответствии с  Федеральным законом от 07.12.2011г. №416-ФЗ (ред. от 23.07.2013г.) «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 05.09.2013г. №782 «О схемах водоснабжения и водоотведения», руководствуясь Уставом муниципального образования Зелёнополянский сельсовет Троицкого района Алтайского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить схемы водоснабжения на территории муниципального образования Зелёнополянский сельсовет Троицкого района Алтайского края (прилагаются).

2.Обнародовать настоящее постановление в установленном порядке.

5.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Администрации сельсовета                                                                         А.Н. Шаров

УТВЕРЖДЕНА

Постановлением администрации Зелёнополянского  сельсовета

Троицкого района Алтайского края

от  25.05.2014г.	  № 16

СХЕМА

ВОДОСНАБЖЕНИЯ ЗЕЛЁНОПОЛЯНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА Троицкого района Алтайского края

2014 год

Содержание

Введение	4

Паспорт схемы	5

Глава 1. Схема водоснабжения	6

1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования	6

1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.	6

1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.	6

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования	9

1.2 Существующие балансы водопотребления	9

1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов  в сфере водоснабжения	10

1.4 Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения	11

1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения	13

Глава 2. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения 	15

# Введение

Схема водоснабжения Зелёнополянского сельсовета на период до 2034 года  разработана на основании следующих документов:

- Федеральный  закон от 07.12.2011 N416-Ф3 (ред. от 30.12.2012) «О водоснабжении и водоотведении».

Схема включает в себя первоочередные мероприятия по созданию системы водоснабжения, направленные на повышение надёжности функционирования этой системы, а также безопасные и комфортные условия для проживания людей.

Схема водоснабжения содержит:

- основные направления, принципы, задачи и целевые показатели развития централизованной системы водоснабжения;

- прогнозные балансы потребления питьевой, технической воды, количества и состава сточных вод сроком не менее чем на 10 лет с учетом различных сценариев развития поселения;

- зоны централизованного и нецентрализованного водоснабжения (территорий, на которых водоснабжение осуществляется с использованием централизованных и нецентрализованных систем холодного водоснабжения соответственно) и перечень централизованных систем водоснабжения;

- карты (схемы) планируемого размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- границы планируемых зон размещения объектов централизованных систем холодного водоснабжения;

- перечень основных мероприятий по реализации схем водоснабжения в разбивке по годам, включая технические обоснования этих мероприятий и оценку стоимости их реализации.

Мероприятия охватывают следующие объекты системы коммунальной инфраструктуры:

- Водоснабжение:

- магистральные сети водоснабжения;

- водозаборы;

- РЧВ;

- насосные станции;

# Паспорт схемы

Наименование:

Схема водоснабжения Зелёнополянского сельсовета Троицкого района Алтайского края

Инициатор проекта (муниципальный заказчик):

Глава администрации Зелёнополянского сельсовета Троицкого района Алтайского края.

Местонахождение объекта:

Россия, Алтайский край, Троицкий район, с.Зелёная Поляна

Нормативно-правовая база для разработки схемы:

- 	Федерального закона от 07.12.2011 N 416-Ф3 (ред. От 30.12.2012) «О Водоснабжении и водоотведении»

- 	СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14;

- СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности»;

- СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».

Цели схемы:

Целями схемы являются:

- 	развитие систем централизованного водоснабжения для существующего и нового строительства жилищного фонда в период до 2034 г.

-	увеличение объёмов производства коммунальной продукции, в частности, оказания услуг по водоснабжению при повышении качества оказания услуг, а также сохранение действующей ценовой политики;

- 	улучшение работы систем водоснабжения;

- 	повышение качества питьевой воды.

Способ достижения поставленных целей:

Для достижения поставленных целей следует реализовать следующие мероприятия:

- 	реконструкция существующих водозаборных узлов;

-  	строительство новых водозаборных узлов с установкой ВОС;

- 	строительство сетей магистральных водопроводов, обеспечивающих возможность постоянного водоснабжения Зелёнополянского сельсовета в целом;

- 	установка приборов учёта.

Сроки и этапы реализации схемы:

Первый этап 2014-2024г.

- прокладка магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой;

- консервирование скважин;

- строительство водонапорных башен;

- поэтапная перекладка существующих водопроводных сетей.

Второй этап 2024-2034г.

- строительство поверхностного водозабора;

- реконструкция существующих ВЗУ;

- строительство магистральных водопроводов для обеспечения водой территории с существующей и новой застройкой.

Ожидаемые результаты от реализации мероприятий схемы:

- Повышение качества предоставления коммунальных услуг.

- Реконструкция и замена  устаревшего оборудования и сетей.

- Увеличение мощности систем водоснабжения.

- Улучшение экологической ситуации на территории сельского поселения.

- Создание коммунальной инфраструктуры для комфортного проживания населения, а также дальнейшего развития сельского поселения.

# Глава 1. Схема водоснабжения

## 1.1 Существующее положение в сфере водоснабжения муниципального образования

### 1.1.1 Описание структуры системы водоснабжения муниципального образования.

Зелёнополянский сельсовет находится в Троицком районе Алтайского края. В состав Зелёнополянского сельсовета входят следующие населённые пункты с количеством населения (на 2014 г.):

- с.Зелёная Поляна (782 чел.)

- п. Степной  (232 чел.)

- с.Вершинино (328 чел.)

Итого общая численность населения на 2014 г. составляет  1362 человек.

В состав Зелёнополянского сельсовета входят 3 населённых пункта. Автономные системы хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения имеют с. Зелёная Поляна, п. Степной, с.Вершинино.

### 1.1.2 Описание и функционирования систем водоснабжения.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение жителей Зелёнополянского сельсовета осуществляется из подземных источников бассейна р. Оби. В гидрогеологическом отношении район находится в благоприятных условиях. Бийско-барнаульская впадина входит в состав крупного артезианского Западно-сибирского бассейна, где благоприятная тектоническая структура в сочетании с мощными песчаными пластами, создали благоприятные условия для формирования напорных подземных вод со значительными динамическими запасами.

Водоснабжение с. Зелёная Поляна осуществляется  с использованием следующих скважин:

-скважина АБ5\89 и АБ6\89 введена в эксплуатацию  в1989 году, расположена на северо-восточной окраине с. Зелёная Поляна, вода поднимается насосом ЭЦВ 8-16-140 производительностью 16 куб.м /час.

-скважины АБ5\89 и АБ6\89 введены в эксплуатацию в 1989 году, находятся на юго-восточной окраине п. Зелёнополянский, насос ЭЦВ 8-16-140, скважина АБ5\89 работает круглогодично, скважина АБ6\89 эксплуатируется как резерв дополнительно к основным, водопроводная сеть с. Зелёная Поляна  составляет 11 км. Имеется башня артезианская 59м3

- скважина в п. Степной АБ118\90 оборудована насосом ЭЦВ 6-6,5-125 , введена в эксплуатацию в 1990 году, водопроводная сеть протяженностью 3.5 км. Башня 25м3

Водоснабжение с Вершинино осуществляется ВЗУ, состоящим из буровой скважины 42\78, башни РР-15  и водопроводных сетей 1978 года протяженностью 2.5 км.

В настоящее время обслуживающей организацией является МУП «Зеленополянские ВС».

Износ существующих сетей и объектов ВХК составляет 100% по состоянию на 01.01.2014г.

Таблица 1.

Основные технические характеристики источников водоснабжения и других объектов системы

| № № п/п | Наимнеование объекта и его местоположение | Состав водозаборного узла | Год ввода в эксплуат. | Производительность, тыс. м³/сут | Глубина, м | Наличие ЗСО 1 пояса, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Скважина №1 с.Зелёная Поляна, юго-восточная окраина | скважина | 1989 |  | 144 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ-8-16-140 | - | 0,384 | 60 | - |
|  |  | Водонапорная башня W=59 м3 (2 шт.) | - | - | - | - |
| 2 | Скважина №2 с.Зелёная Поляна, северо-восточная окраина | скважина | 1989 |  | 144 | 60х60 |
|  |  | Насос ЭЦВ-8-16-140 | - | 0,384 | 60 |  |
|  |  | Водонапорная башня W=13 м3 (1 шт.) | - | - | - | - |
|  |  |  |  |  |  | - |
| 3 | с. Степной | скважина | 1990 |  | 116 |  |
|  |  | насос ЭЦВ 6- 6,5-125 |  | 0,156 |  |  |
|  |  | Водонапорная башня W=25м3 (2 шт.) |  |  |  |  |
| 4 | с.Вершинино | Артезианская скважина | 1978 |  | 141 |  |
|  |  | Насос ЭЦВ 6- 6-10-60 |  | 0,156 |  |  |
|  |  | Резервуар W =13 м3 (1 шт.) |  |  |  |  |

Проекты ЗСО объектов водоснабжения отсутствуют. Границы ЗСО приняты согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Характеристики насосного оборудования представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Характеристики насосного оборудования установленного на ВЗУ

Зелёнополянского сельсовета

| № № п/п | Наимнеование узла и его местоположение | Кол-во и объем резервуаров, м³ | Оборудование | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | марка насоса | производ. м³/ч | напор, м сут. | мощность, кВт |  |
| 1 | с. Зелёная Поляна | 1 рез. V=59м³ | ЭЦВ 8-16-140 | 16 |  | 13 | - |
| 2 | с. Зелёная Поляна |  | ЭЦВ 8-16-140 | 16 |  | 4,5 | - |
| 3 | п. Степной | 1 рез. V=25 м3 | ЭЦВ 6-6,5-125 | 6,5 |  | 4,5 | - |
| 4 | С.Вершинино | 1 рез. V=13 м3 | ЭЦВ 6-10-60 | 6,5 |  | 4,5 |  |

Скважина обеспечена зоной санитарной охраны первого пояса, размер которой составляет 60м. Согласно СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84*) Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14.

Существующие водопроводные сети проложены из чугунных, стальных, асбестоцементных, ПНД трубопроводов диаметром от 32 до 150 мм общей протяжённостью 39,5 км.

Данные лабораторных анализов качества воды

Данные об обследовании состава воды  были предоставлены. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

1.1.3 Описание существующих технических и технологических проблем в водоснабжении муниципального образования:

- Централизованным водоснабжением не охвачена большая часть застройки Зелёнополянского сельсовета

- Качество воды не может быть описано в связи с отсутствием материалов экспертиз и иных исследований состава воды. В дальнейшем при проведении соответствующих исследований настоящая схема может быть дополнена и (или) откорректирована на основании таких исследований.

- Водопроводная сеть на территории Зелёнополянского сельсовета проложена в 1970-1990 годах,  находится в неудовлетворительном состоянии и требует поэтапной перекладки.

- Водозаборные узлы требуют реконструкции и капитального ремонта.

- Отсутствие  в ряде поселков источников водоснабжения и магистральных водопроводов  замедляет развитие сельского поселения в целом.

## 1.2 Существующие балансы водопотребления

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

- Таблица водопотребления по Зелёнополянскому сельсовету на 2014г.

Таблица 3.

| Потребитель | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| с. Зелёная Поляна |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 782 | 100 | 78.2 | 26,1 | 76,9 | 3,2 |
| Существую- щее положение 2014г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 502 | 60 | 30,36 | 11,08 | 32,6 | 1,4 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 20,25 | 7,4 | 21,8 | 0,9 |
|  | Полив | чел | 782 | 50 | 61,05 | 3,66 | 33,0 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 154,822 | 48,24 | 164,3 |  |
| п.Степной |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее положение 2014г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 115 | 60 | 6,9 | 2,52 | 7,4 | 0,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,368 | 0,5 | 1,5 | 0,1 |
|  | Полив | чел | 115 | 50 | 5,7 | 0,34 | 6,1 | - |
|  | Итого: |  |  |  | 13,908 | 3,36 | 15,0 |  |
| с.Вершинино |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Существую- щее | Хоз-питьевые нужды | чел | 113 | 60 | 6,78 | 2,5 | 7,3 | 0,3 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 1,356 | 0,5 | 1,5 | 0,1 |
| положение 2014г. | Полив | чел | 113 | 50 | 5,65 | 0,34 | 6,0 |
|  | Итого: |  |  |  | 13,786 | 3,34 | 14,8 |  |
|  | Всего: |  | 1570 | 197,276 |  | 58,4 | 210,0 |  |
| 1. Количество расчётных дней в году: 365 – для населения; 120 – для полива (частота полива 1 раз в 2дня). 2. СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНИП 2.04.02.-84* Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29 декабря 2011 года № 635/14). 3.СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения». (Актуализированная редакция СНИП 2.04.03-85* Утвержден приказом Министерства регионального развития Российской Федерации (Минрегион России) от 29 декабря 2011 г. № 635/11 и введен в действие с 01 января 2013). |

## 1.3 Перспективное потребление коммунальных ресурсов в сфере водоснабжения

Развитие систем водоснабжения и водоотведения на период до 2034 года учитывает увеличение размера застраиваемой территории и улучшение качества жизни населения.

- В результате реализации программы должно быть обеспечено развитие сетей централизованного водоснабжения Зелёнополянского сельсовета, а так же 100%-е подключение потребителей к централизованным системам водоснабжения. Данные о численности населения Зелёнополянского сельсовета приведены в таблице 5.

Таблица 5.

| № п/п | Перечень населенных пунктов | Число постоянных хозяйств | Численность населения, чел. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Современное состояние, 2014 г | Расчетный срок - 2024г. | Расчетный срок - 2034г. |
|  |  |  |  | Прирост | Итого | Прирост | Итого |
| 1 | с. Зелёная Поляна | 548 | 1512 | 17 | 1529 | 11 | 1540 |
| 2 | п. Степной | 65 | 156 | -10 | 146 | 0 | 146 |
| 3 | С.Вершинино | 44 | 94 | -6 | 88 | -10 | 78 |
|  | Итого | 657 | 1762 | 1 | 1763 | 1 | 1764 |

В перспективе развития Зелёнополянского сельсовета источником хозяйственно-питьевого водоснабжения являются централизованные сети водоснабжения.

При проектировании системы водоснабжения определяется требуемый расход воды для потребителей. Расход воды на хозяйственно-питьевые нужды  населения зависит от степени санитарно-технического благоустройства населённых пунктов.

Благоустройство жилой застройки для Зелёнополянского сельсовета принято следующим:

- планируемая жилая застройка на конец расчётного срока 2034 года оборудуется внутренними системами водоснабжения;

- существующий жилой фонд оборудуется местными водонагревателями.

В соответствии с СП 30.13330.2010 «Внутренний водопровод и канализация зданий» приняты следующие нормы:

160 л/сут. - среднесуточная норма водопотребления на человека принята по СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и признана международным сообществом достаточной для удовлетворения физиологических потребностей человека (журнал «Сантехника» №2  за 2009г., издательство «АВОК-ПРЕСС» стр.15);

50 л/сут. - норма водопотребления на полив принята по СП 31.13330.2012 « Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Суточный коэффициент неравномерности принят 1,3 в соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Таблица 6.

Таблица суммарного водопотребления по Зелёнополянскому сельсовету

на период с 2024 по 2034 гг.

| Расчётные сроки | Наименование расхода | Ед-ца изме- ре- ния | Кол-во | Средне суточн. норма на ед. изм. | Водопотребление |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Сред. сут. м³/сут | Годовое т.м³/год | Макс. сут. м³/сут | Макс. час. м³/час |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 –этап до 2024г. | Хоз-питьевые нужды | чел | 578 | 160 | 92,48 | 33,8 | 99,4 | 4,14 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 975 | 60 | 58,5 | 21,3 | 62,9 | 2,62 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 30,2 | 11,0 | 32,5 | 1,4 |
|  | Полив | чел | 1553 | 50 | 77,65 | 4,66 | 83,5 | - |
|  | Итого: | чел | 1553 | - | 258,83 | 70,76 | 278,3 | 8,16 |
| II-этап до 2034г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 1082 | 160 | 173,12 | 63,2 | 186,1 | 7,76 |
|  | Хоз-питьевые нужды | чел | 460 | 60 | 27,6 | 10,1 | 29,7 | 1,2 |
|  | Неучтённые расходы | % | 20.0 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Полив | чел | 1542 | 50 | 77,1 | 4,6 | 82,9 | - |
|  | Итого: | чел | 1542 | - | 277,82 | 77,9 | 298,7 | 8,96 |

Неучтённые расходы включают в себя расходы воды на нужды промышленности, обеспечивающей население продуктами.

Для полива сезонных садов и огородов рекомендуется устройство единого поливочного водопровода сезонного действия из любых ближайших поверхностных источников воды.

## 1.4. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов систем водоснабжения

В перспективе развития Зелёнополянского сельсовета предусматривается 100%-ное обеспечение централизованным водоснабжением существующих и планируемых объектов капитального строительства.

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для 100%-го охвата всей селитебной территории сельского поселения. Прокладку новых сетей рекомендуется осуществлять с одновременной заменой старых сетей.

Увеличение водопотребления планируется для комфортного и безопасного проживания населения.

Проектом предусмотрена прокладка водопровода Ø63 -110мм от существующей сети Ø150 мм в п.Степной.

В с.Зелёная Поляна  для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство водонапорной башни (V=15м³, H=18м) и создание сети хозяйственно-питьевого водопровода Ø63-110 мм.

Необходимо произвести реконструкцию и модернизацию водопроводных сетей п. Зелёнополянский с обязательным устройством колодцев для установки запорной арматуры.

Водоснабжение с.Вершинино будет осуществляться от проектируемой водонапорной башни.

Водоснабжение п.Степной планируется осуществлять от водонапорной башни расположенной в северо-восточной части села. Проектом предусмотрено создание тупиковой уличной водопроводной сети Ø63мм.

На кольцевой сети с.Зелёная Поляна предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения)  с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры. Пожаротушение в  с.Зелёная Поляна предусмотрено от пожарных гидрантов. Расход воды на пожар составляет 15 л/с в соответствии СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012.

Для обеспечения внутреннего  пожаротушения действующего клуба на 100 мест со сценой проектом предлагается устройство ввода водопровода Ø110мм (от наружной кольцевой сети Ø150мм)  и установка пожарных кранов.

На кольцевой сети в п.Степной предусматривается устройство колодцев из сборных ж/б элементов по ТПР 901-09-11.84 для установки в них пожарных гидрантов (для наружного пожаротушения) с радиусом действия 100÷150м и отключающей арматуры. Пожаротушение предусмотрено от пожарных гидрантов. Расход воды на пожар составляет 10 л/с в соответствии СП 73.13330.2012, 31.13330.2012, 118.13330.2012.

Для обеспечения внутреннего  пожаротушения действующего клуба на 70 мест со сценой проектом предлагается устройство ввода водопровода Ø110мм (от наружной кольцевой сети Ø100мм)  и установка пожарных кранов.

Пожаротушение остальных населённых пунктов планируется осуществлять от парных противопожарных резервуаров закрытого типа, общей ёмкостью 54м3. Резервуары оснащены водоприемными колодцами для возможности применения мотопомп, а также разворотными площадками 12х12м для пожарной техники. Объем резервуаров принят ориентировочно из условия расхода воды на наружное пожаротушение 5 л/с и может быть уточнен при рабочем проектировании в соответствии с действительным строительным объемом возводимых зданий и сооружений.

Для снижения расходов воды необходимо предусмотреть полив улиц отдельно от хозяйственно-питьевого водопровода. В этих целях следует использовать поверхностные воды рек, озёр и прудов с организацией локальных систем водоподготовки.

Схема будет реализована в период с 2014г. по 2034 г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

На первый этап 2014-2024 г.:

- Реконструкция ВЗУ  с.Зелёная Поляна;

- Подключение планируемых сетей п.Степной к действующим, с поэтапной заменой изношенных участков;

- Для рационального использования природных энергетических ресурсов проектом предлагается устройство водонапорной башни (V=15м³, H=18м) в с. Зелёнополянский

- Устройство тупиковой  сети объединённого хозяйственно-питьевого и противопожарного водопровода Ø110мм в с.Зелёная Поляна, с поэтапной заменой изношенных участков.

- Реконструкция ВЗУ с.Вершинино с поэтапной заменой изношенных участков водопроводных сетей.

На второй этап 2024-2034 гг.:

- Строительство водонапорной башни  п. Лесной V=12м3, H=18м;

- Прокладка уличной водопроводной сети Ø 63-90-110мм в с.Зелёная Поляна;

- В п.Степной необходимо строительство водонапорной башни (V=25м³, H=18м) для рационального использования природных энергетических ресурсов;

- Строительство водонапорной башни в с.Зеленая Поляна

## 1.5. Оценка капитальных вложений в новое строительство, реконструкцию и модернизацию объектов централизованных систем водоснабжения

Предварительный расчет стоимости выполнения работ.

- Общие положения.

В современных рыночных условиях, в которых работает инвестиционно-строительный комплекс, произошли коренные изменения в подходах к нормированию тех или иных видов затрат, изменилась экономическая основа в строительной сфере.

В настоящее время существует множество методов и подходов к определению стоимости строительства, изменчивость цен и их разнообразие не позволяют на данном этапе работы точно определить необходимые затраты в полном объеме.

В связи с этим, на дальнейших стадиях проектирования требуется детальное уточнение параметров строительства на основании изучения местных условий и конкретных специфических функций строящегося объекта.

Стоимость разработки проектной документации объектов капитального строительства определена на основании «Справочников базовых цен на проектные работы для строительства» (Коммунальные инженерные здания и сооружения, Объекты водоснабжения и канализации). Базовая цена проектных работ (на 1 января 2001 года) устанавливается в зависимости от основных натуральных показателей проектируемых объектов и приводится к текущему уровню цен умножением на коэффициент, отражающий инфляционные процессы на момент определения цены проектных работ для строительства согласно Письму № 1951-ВТ/10 от 12.02.2013г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Ориентировочная стоимость строительства зданий и сооружений определена по проектам объектов-аналогов, Каталогам проектов повторного применения для строительства объектов социальной и инженерной инфраструктур,  Укрупненным нормативам цены строительства для применения в 2012, изданным Министерством регионального развития РФ, по существующим сборникам ФЕР в ценах и нормах 2001 года, а также с использованием сборников УПВС в ценах и нормах 1969 года. Стоимость работ пересчитана в цены 2013 года с коэффициентами согласно: - Постановлению № 94 от 11.05.1983г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 14-Д от 06.09.1990г. Государственного комитета СССР по делам строительства; - Письму № 15-149/6 от 24.09.1990г. Государственного комитета РСФСР по делам строительства; - Письму № 2836-ИП/12/ГС от 03.12.2012г. Министерства регионального развития Российской Федерации; - Письму № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. Министерства регионального развития Российской Федерации.

Расчетная стоимость мероприятий приводится по этапам реализации, приведенным в Схеме водоснабжения и водоотведения, с учетом индексов-дефляторов до 2023 и 2033г.г. в соответствии с указаниями Минэкономразвития РФ Письмо № 21790-АК/Д03 от 05.10.2011г. "Об индексах цен и индексах-дефляторах для прогнозирования цен".

Определение стоимости на разных этапах проектирования должно осуществляться различными методиками. На предпроектной стадии при обосновании инвестиций определяется предварительная (расчетная) стоимость строительства. Проекта на этой стадии еще нет, поэтому она составляется по предельно укрупненным показателям. При отсутствии таких показателей могут использоваться данные о стоимости объектов-аналогов. При разработке рабочей документации на объекты капитального строительства необходимо уточнение стоимости путем составления проектно-сметной документации. Стоимость устанавливается на каждой стадии проектирования, в связи, с чем обеспечивается поэтапная ее детализация и уточнение. Таким образом, базовые цены устанавливаются с целью последующего формирования договорных цен на разработку проектной документации и строительства.

В расчетах не учитывались:

- стоимость резервирования и выкупа земельных участков и недвижимости для государственных и муниципальных нужд;

- стоимость проведения топографо-геодезических и геологических изысканий на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по сносу и демонтажу зданий и сооружений на территориях строительства;

- стоимость мероприятий по реконструкции существующих объектов;

- оснащение необходимым оборудованием и благоустройство прилегающей территории;

- особенности территории строительства.

Результаты расчетов (сводная ведомость стоимости работ) приведены в таблице 7.

- Ориентировочная стоимость зданий, сооружений и инженерных коммуникаций.

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ И СТОИМОСТИ РАБОТ

Таблица 7.

| № п/п | Наименование работ и затрат | Ед. изм | Объем работ | Общая стоимость, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 этап 2024г | 2 этап 2034г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Водоснабжение |
| 1. | с. Зелёная Поляна |
| 1.1 | Водонапорная башня V=59м³ H=18м. | шт. | 1 | 2424,308 | - | 2 424,308 |
|  | Водопровод из труб ПЭ100: |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Ø110 | км | 3,70 | — | 10 896,868 | 10 896,868 |
| 1.3 | Ø63 | км | 2,10 | — | 12 086,355 | 12 086,355 |
|  | Итого: |  |  | 2424,308 | 22983,223 | 25407,531 |
| 2. | п. Степной |
| 2.1 | Водопровод из труб ПЭ100 Ø63 | км | 0,75 | 3398,630 |  | 3 398,630 |
|  | Итого: |  |  | 3398,630 |  | 3398,630 |
| 3. | с. Вершинино |
| 3.1 | Водопровод из трубПЭ100 Башня v25м3 Ø50 90 | Км км | 0,5 0,5 |  | 1561,375 1950,360 | 1561,375 1950,360 |
|  | Итого: |  |  | — | 3511,74 | 3511,74 |
|  | ВСЕГО по сельсовету: |  | 5822,94 | 26494,97 | 32317,91 |

# Глава 2. Сроки и этапы реализации схемы водоснабжения

Схема будет реализована в период с 2014 г. по 2034 г. Проект разбивается на два этапа, на каждом из которых планируется реализация намеченных целей:

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ СТОИМОСТИ РАБОТ

по прокладке инженерных сетей водоснабжения

Таблица 13

| № п/п | Наименование работ и затрат | Общая стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 этап 2024г | 2 этап 2034г. | всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | п. Зелёнополянский |  |  |  |
|  | водоснабжение | 2424,308 | 22983,223 | 25 407,531 |
| 2 | п. Степной |  |  |  |
|  | водоснабжение | 3398,630 |  | 3398,630 |
| 3 | с. Вершинино |  |  |  |
|  | водоснабжение | 8582,932 | 2424,308 | 11007,240 |
|  | ВСЕГО: | 14405,870 | 25407.531 | 39801.401 |